### ПРИНЯТО                                                                УТВЕРЖДЕНО

РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ РКФ                                   РЕШЕНИЕМ  ПРЕЗИДИУМА  РКФ

ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ И СПОРТУ                  16 июня 2005 г.

24 марта 2005 г.

Председатель комиссии РКФ по рабочим                    Президент РКФ

Качествам и спорту

М.В. Кириллов ____________________________          А.И. Иншаков ______________________

П Р А В И Л А

ИСПЫТАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ КАЧЕСТВ НОРНЫХ ТЕРЬЕРОВ И ТАКС ПО  ЛИСИЦЕ

В ИСКУССТВЕННОЙ НОРЕ «ВОСЬМЕРКА"

Испытания проводятся в любое время года по физически полноценным лисицам не менее восьмимесячного возраста, изъятых из естественной среды их обитания. Лисица должна иметь не менее трех целых клыков, неповрежденные конечности.

Описание устройства искусственной норы «восьмерка»  по вариантам, утвержденным  Приказом Главного управления природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ от 15 декабря 1981 г. № 46.

## Охотничьи качества и их балловая оценка

На испытаниях проверяются и оцениваются: подход (поиск), быстрота и верность преследования (суммарно),  злоба, вязкость, голос, послушание.

а) «Подход» (поиск) - способность собаки быстро обнаружить лисицу, закрытую шибером в узловом котле;

б) «Быстрота» - средняя скорость передвижения собаки в процессе преследования лисицы от «подхода» до момента образования тупика;

в) «Верность» - способность собаки, верно, преследовать лисицу по ходам норы от «подхода» до момента образования тупика;

г) «Злоба» - способность собаки агрессивно атаковать лисицу на протяжении всего времени испытания. Нападение на лисицу, заканчивающееся мертвой хваткой или выгоном лисицы из тупика (размен). Работа короткими хватками, укусами, бросками, злобным облаиванием в непосредственной близости от зверя (не далее 30 см). Неустрашимость при нападении лисицы.

г) «Вязкость» - непрерывная, настойчивая, выносливая и безотказная работа собаки на протяжении всего времени испытания;

д) «Голос» - определяется тембром (характерное для породы звучание, учитывая особенности подачи голоса терьеров и такс), силой (доносчивость) и манерой облаивания.

е) «Послушание» - позывистость и спокойное хождение у ноги ведущего;

На испытаниях работа собак расценивается по следующей таблице максимальных баллов:

| Преследование | Злоба | Вязкость | Голос | Послушание | Общий балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ыстрота | верность |  |  |  |  |  |
| 20 | 10 | 30 | 30 | 5 | 5 | 100 |

Присуждение дипломов за охотничьи качества производится при получении собакой следующих минимальных баллов:

| Показатели охотничьих качеств | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий балл | 80 | 70 | 60 |
| Быстрота и верность преследования суммарно - в том числе: | 25 | 21 | 17 |
| Верность не менее - | 3 | 3 | 3 |
| Злоба | 23 | 20 | 17 |
| Вязкость | 28 | 25 | 22 |

Порядок испытаний

1. Перед пуском первой собаки лисица прогоняется по норе от входа до узлового котла и изолируется в нем. При последующих работах собак лисицу можно сразу помещать в узловой котел.

2. Собаке не знакомой с данной норой или искусственной норой вообще, может быть представлен один пробный подход к изолированной в узловом котле лисице.

3. На проверку работы в норе собаке устанавливается 17 минут. Из них 2 мин на проверку подхода (поиска) без балловой расценки и 15 мин на проверку быстроты и верности преследования, злобы и вязкости. На состязаниях допускается сокращение времени на проверку быстроты и верности преследования, злобы и вязкости до 10 минут.

4. После входа собаки в нору ведущий на все время работы собаки должен оставаться на месте, указанном экспертной комиссией, и не имеет права оказывать воздействия на работу собаки.

Нор-мастер, регулирующий при помощи шиберов, перемещение собаки и лисицы по норе так же не имеет право вмешиваться в процесс испытания собаки.

5. Как только по голосу или другим признакам будет установлено, что собака подошла к изолированной в котле лисице, одновременно извлекаются два шибера, перекрывающие выходы из котла в малое кольцо и выпускают лисицу, а затем немедленно шибер, перекрывающий вход в котел с большого кольца.

6. В течение всего времени работы собаки порядок, и последовательность проверки ее охотничьих качеств регулируются председателем экспертной комиссии.

7. Проверка быстроты и верности преследования производится не менее, чем по 8 (240 м) кольцам, из которых не менее 4 проходов по большому кольцу.

Если лисица ходит только по малому кольцу ее необходимо перевести на большое кольцо. При одинаковом размере колец лисица должна хотя бы один раз пройти по кольцу с усложненным профилем «спуск – подъём».

8. Проверка злобы производится в узловом котле, но может производиться в любой части норы, если лисица заняла оборонительную позицию.

Если лисица заняла оборонительную позицию раньше окончания проверки быстроты и верности преследования, вязкости и если злоба проверена в течение 7 минут и соответствует требованиям не ниже, чем для диплома III степени, допускается с согласия ведущего, два перепуска собаки для дальнейшей проверки вышеуказанных качеств. Второй перепуск допускается по истечении 1 минуты после первого. Злоба в данном случае расценивается по результатам работы собаки до перепусков.

На состязаниях перепуск собак, не работающих мертвыми хватками, не допускается.

9. Если собака работает только мертвыми хватками  и еще не проверены быстрота и верность преследования, вязкость в полном объеме, то после первой хватки производится перепуск, если и после этого собака работает хватками, то делается второй перепуск, но обязательно с другой (свежей) лисицей, при этом злоба расценивается по лучшей работе.

Если, несмотря на смену лисицы  (т.е. после двух перепусков) собака продолжает работать только мертвыми хватками, испытания прекращаются и работа расценивается по быстроте и верности преследования, вязкости минимальными баллами необходимыми для присуждения диплома II степени.

При работе мертвыми хватками не по месту второй перепуск не допускается, работа собаки расценивается по быстроте и верности преследования, вязкости минимальными баллами необходимыми для присуждения диплома III степени.

Баллы за злобу присуждаются согласно таблице расценок по этому показателю.

10. При проверке злобы в тупике испытания собаки прекращаются, если она взяла лисицу мертвой хваткой (в том числе за хвост) или произвела не менее 6 разменов с ней.

11. Собаки снимаются с испытаний в следующих случаях:

а) за отказ идти в нору в течение 1 минуты после объявления пуска;

б) если после входа в нору, собака не входит в контакт с лисицей в течение 2-х минут (на состязаниях 1 минуты), т.е. не выполнила программу подхода (поиска);

в) за прекращение преследования лисицы или выход к смотровому окну  более, чем на 2 минуты (на состязаниях 1 минуты);

г) за пустолайство более 1 минуты;

д) если лисица прогнала собаку по полному кольцу;

е) за снижение выносливости, вследствие чего работа в тупике становится вялой и прекращается без отдачи голоса более чем на 1 минуту;

12. В процессе испытания нора периодически  (в зависимости от времени года и температуры окружающей среды) проветривается путем снятия (открытия) всех крышек, а также выравнивается земляной пол.

Быстрота и верность преследования

Быстрота

Высший балл – 20, присуждается при передвижении собаки в процессе преследования лисицы со скоростью не менее 1,6 м/сек.

Расценка быстроты по баллам приведена в следующей таблице:

| Средняя скорость передвижения собаки, м/сек | Б а л л | Характер передвижения |
| --- | --- | --- |
| от 1,6 до 2 и более | 20 | Быстро |
| от 1,2 до 1,59 | 16 | Умеренно |
| от 0,8 до 1,19 | 12 | Медленно |
| менее 0,8 | 8 | Очень медленно |

Определение средней скорости передвижения собаки в процессе преследования лисицы производится путем деления пройденного расстояния в метрах на общее, затраченное на это  время в секундах.

Например: собака прошла непосредственно за лисицей 4 больших, 4 малых кольца, два малых кольца без лисицы (пустых) и четыре раза прошла по переходной трубе, от момента контакта с лисицей до образования тупика за 2 минуты 30 секунд. При условии, что размеры колец 40 и 20 метров, переходная труба 2 метра скорость подсчитывается:

пройденное расстояние – 4 больших кольца – 40 м  х  4  = 160 м;

-  6 малых колец        - 20 м  х  6  = 120 м;

-  4 перехода               -  2 м  х  4   =    8  м;

Всего пройдено  - 160 + 120 + 8 = 288 метров за 150 секунд (2 мин 30 сек),

тогда скорость – 288 м : 150 сек = 1,92 м/сек

Время, когда лисица заняла оборонительную позицию при преследовании и собака ее облаивает, вычитается из подсчета быстроты. То же самое, когда собака медленно теснит лисицу морда к морде или останавливается у смотрового окна на время более 5 секунд.

Верность

Высший балл – 10.

Показатель верности определяется по количеству ошибок сделанных собакой во время преследования лисицы.

Ошибками верности преследования считаются:

а) каждый полный холостой (пустой – без лисицы) проход собаки по кольцу;

б) встречное движение собаки при переходе ее и лисицы из одного кольца в другое;

Шкала нормативов определена из расчета снижения максимального значения на  один (1) балл за каждую следующую ошибку после первой при восьми (8) кругах преследования. Верность преследования определяется по следующей таблице:

| В Е Р Н О С Т Ь П Р Е С Л Е Д О В А Н И Я |
| --- |
| Кол-во ошибок | Пройдено правильных кругов (за лисицей) |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

Злоба

Высший балл – 30. Расценки по злобе сведены в следующую таблицу:

| № п/п | Действия собаки в процессе испытаний и состязаний | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- |
| Для диплома I степени |
| 1. | Мертвая хватка по месту,* произошедшая до 2 минут после начала проверки злобы | 30 |
| 2. | То же от 2 до 5 минут | 28 |
| 3. | Мертвая хватка по месту, произошедшая после 5 минут от начала проверки злобы | 26 |
| 4. | Частые нападения на лисицу в процессе, которых происходит не менее 6 разменов с ней | 23 |
| Для диплома II степени |
| 8. | а) Частые нападения на лисицу в процессе, которых происходит не менее 5 разменов с ней; б) Мертвая хватка «пасть в пасть»; в) Теснение отступающей с боем лисицы «морда к морде» на протяжении 8 кругов**; | 22 |
| 9. | а) Мертвая хватка не по месту (кроме хватки за хвост и «пасть в пасть»); б) Не менее двух зафиксированных хваток с отрывом (когда собака отпускает лисицу во время открывания норы, не «мертвая хватка»); в) Частые нападения на лисицу в процессе, которых происходит не менее 4 разменов с ней; | 21 |
| 10. | а) Частые нападения на лисицу с обязательными прихватами, укусами и одной зафиксированной хваткой с отрывом (когда собака отпускает лисицу во время открывания норы, не «мертвая хватка»); б) Частые нападения на лисицу в процессе, которых происходит не менее 3 разменов с ней; | 20 |
| Для диплома III степени |
| 11. | а) Частые нападения на лисицу в процессе, которых происходит не менее 2 разменов с ней; б) Мертвая хватка за хвост | 19 |
| 12. | а) Частые нападения на лисицу в процессе, которых происходит 1 размен с ней; б) Агрессивное облаивание лисицы с частыми выпадами в ее сторону («голова в котле»), попытками сделать хватку, на протяжении всего времени испытания; | 18 |

| 13. | Облаивание лисицы на расстоянии не более 30 см в течение всего времени проверки злобы | 17 |
| --- | --- | --- |
| Без диплома |
| 14. | Облаивание лисицы на расстоянии от 30 см до 100 см в течение более половины времени проверки злобы | 16 |
| 15. | а) Постепенное теснение собаки лисицей из контрольного котла (или другого места, где происходит проверка злобы) по полному кругу; | 15 испы-тание прекраща-ется |

Примечание к разделу «Злоба»:

- *Мертвой хваткой по месту может быть любая мертвая хватка в области головы, в том числе за морду (когда морда лисицы находится в пасти собаки), а так же за горло, шею. Наиболее породной считается хватка за горло.

- ** Оценка скорости производится условно, как «медленно», т.е. 12 баллов и проставляется в скобках.

Вязкость

Высший балл – 30, характеризуется непрерывной, настойчивой, выносливой и безотказной  работой на протяжении всего времени испытания.

При несоответствии фактической работы указанным требованиям расценка производится путем снижения величины высшего балла.

Величины, снижающие высший балл приведены в следующей таблице:

| Расценка при недостатках показателя вязкости |
| --- |
| Показатели, снижающие расценку | Величина снижения высшего балла |
| 1. Вход в нору собаки в результате грубого воздействия на нее ведущего (громкая команда, вталкивание и т.п.) | До 3 баллов (в зависимости от степени воздействия) |
| 2. Самостоятельный вход собаки в нору, но с задержкой: за каждые 10 секунд | 1 |
| 3. Каждый случай прекращения работы с выходом к смотровому окну, прекращение преследования в момент перехода с одного кольца на другое (остановки у смотрового окна): - с задержкой на 5 – 10 сек - с задержкой на 11 – 30 сек - с задержкой на 31 – 60 сек | 1 2 3 |
| 4. За каждый сверх второго отхода от лисицы работая в тупике или другом месте норы при проверке злобы | 1 |
| 5. Значительные перерывы (перемолчки) в отдачи голоса при работе в тупике | 1 - 2 |

Голос

Высший балл – 5

Величины, снижающие высший балл приведены в следующей таблице:

| Расценка при недостатках голоса |
| --- |
| Показатели, снижающие расценку | Величина снижения балла |
| 1. Снижение силы вследствие приглушенности, хрипоты и других недостатков | 1 - 3 |
| 2. Нехарактерный тембр | 1 – 2 |
| 3. Работа без голоса | 5 |

Послушание

Высший балл – 5 в сумме (позывистость 3 + ходьба у ноги ведущего 2 = 5)

Расценка послушания приведена в следующей таблице:

| Расценка послушания |
| --- |
| Действия собаки | Балл |
| Позывистость |
| 1. Четкая явка к ведущему по команде (на свист, свисток или на какой-либо бесшумный знак) | 3 |
| 2. Нечеткое выполнение команды | 2 - 1 |
| 3.Полное невыполнение команды | 0 |
| Хождение у ноги ведущего без поводка или на поводке |
| 1. Спокойное хождение у ноги ведущего по команде | 2 |
| 2. Нечеткое выполнение команды (сильно натянут поводок, рывки в сторону и т.п.) | 1 |
| 3. Полное невыполнение команды | 0 |

Пример записи расценки работы собаки в искусственной норе:

(20 + 8) + 21б + 30 + 3 + (2 + 1) = 85 б. – диплом II степени ННЛ, где

(20 +  8) – Преследование, складывающееся из быстроты – 20 и верности – 8.

21б – Злоба, где 21 -  бальная расценка, б – характер работы (в данном случае 4 размена).

30 – Вязкость.

3 – Голос.

(2 + 1) – Послушание – «позывистость» 2  +  «хождение у ноги» 1.

ННЛ – Испытание на «Национальной норе (восьмерка) по подсадной лисице».

Приложение

#### УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОЙ НОРЫ

Вариант 1.

Общее описание.

Нора устраивается в земляном грунте и состоит из двух кольцеобразных ходов, именуемых в дальнейшем кольцами и трубами.

Размер колец устанавливается в соотношении 2:1. Длина большого кольца 30-40 метров, малого -15-30.

Кольца расположены друг от друга на расстоянии одного-двух метров и соединяются прямой трубой.

На противоположных сторонах каждого кольца устраивается по одной наклонной (со спуском к кольцу) трубе длиной один-два метра, предназначенных для впуска собаки.

В трубах каждого кольца устраиваются котлы и смотровые (контрольные) окна.

Устройство труб.

Профиль труб различный. Труба какого-либо крыла большого кольца на 5-6 метровом отрезке имеет ломаный профиль, остальные трубы прямолинейные.

Ломаный профиль заключается в постепенном спуске трубы на глубину 0,6-0,75 метра с последующим переходом на однометровую прямую, а затем на постепенный подъем или наоборот: в подъеме на ту же величину, переходе на прямую, а затем на спуск.

Внутренний размер труб: высота 25-26 см, ширина 18-20 см. Пол труб земляной и хорошо уплотненный, чтобы не допустить изменения установленных пределов высоты.

Стенки труб изготавливаются из прочного материала, но могут быть допущены и земляные, если прочность грунта гарантирует установленные размеры труб.

Верх труб изготавливается из прочного строительного материала (доски, цементные плиты и др.) При этом непосредственно перед котлами и смотровыми окнами, а также в промежутке между ними устраиваются крышки на расстоянии одного метра друг от друга, которые должны прочно запираться, а также легко и быстро открываться или сниматься.

Между крышками твердое верхнее покрытие засыпается (покрывается) земляным грунтом.

Устройство котлов.

Котел представляет собой деревянный ящик без дна с двустворчатой крышкой. Внутренняя часть котла круглая или многогранная. Ее поперечник 60 см, высота 30 см.

Котлы устанавливаются: на большом кольце по одному в каждом крыле и один (контрольный) - непосредственно перед трубой, соединяющей оба кольца; в малом кольце один котел непосредственно перед входной трубой, другой - перед трубой, соединяющей малое кольцо с большим.

Котлы, соединенные переходной трубой, в дальнейшем именуются: котел большого кольца - контрольный, котел малого кольца - узловой.

Высота контрольного котла должна быть 40-50 см, ширина до 75 см.

В верхних частях труб, непосредственно соприкасающихся с котлами, устраиваются затемненные смотровые отверстия, предназначенные для проверки расстояния нахождения собаки от лисицы при облаивании.

Устройство смотровых окон.

Смотровые окна предназначаются для наблюдения за работой собаки в процессе поиска и преследования ею лисицы. Они изготавливаются из металлической сетки и устраиваются по одному в каждом кольце. В большом кольце металлическая сетка заменяет внутреннюю (обращенную внутрь кольца) стенку контрольного котла, в малом кольце сетка устанавливается вместо внутренней стенки трубы на протяжении до 0,75 см и располагается в противоположной части по отношению к узловому котлу. В смотровом окне контрольного котла устанавливается задвижка (сетчатая), предназначенная для впуска-выпуска собаки.

Шиберы (задвижки).

Шиберы предназначаются для изоляции одной части норы от другой. Места их применения - непосредственно перед входными и выходными отверстиями всех котлов, а также в начале и конце входных труб.

Чтобы шиберами можно было действовать быстро и бесшумно, пазы, входные и выходные отверстия котлов и труб изготавливаются из относительно мягкого, скользящего и устойчивого на деформацию материала, например, из дюралюминия толщиной 2 мм. В одном из шиберов, перекрывающем вход в узловой котел из переходной трубы, просверливается несколько круглых отверстий диаметром 15-20 мм. Ширина шиберов должна соответствовать расстоянию между пазами, а по высоте они должны выходить за пределы труб и иметь в своей верхней части вырезы для захвата шибера четырьмя пальцами руки.

Вариант 2.

Данный вариант норы отличается только размером колец: они одинаковые, по 30 метров каждое.

В связи с этим вместо наименования "большое кольцо" и "малое кольцо" они должны соответственно именоваться "кольцо N1" и "кольцо N2".

ТАКИЕ УСТРОЙСТВА НОР ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ.

Не допускается:

- уменьшение длины ходов (труб);

- изменение конструкции нор, в частности, применение прямого профиля труб.

Допускается:

- увеличение длины ходов (труб);

- применение деревянного пола вместо земляного с соблюдением требований указанных вариантов.

При любом варианте нора должна быть расположена таким образом, чтобы смотровые окна были обращены к более освещенной стороне.

СХЕМА ИСКУССТВЕННОЙ НОРЫ - «ВОСЬМЕРКИ»